## Slide 1
Unità 5 ELETTRICITÀ E FONTI DI ENERGIA
13. ENERGIA DALL’IDROGENO
© 2024 S. Lattes & C. Editori SpA Torino

## Slide 2: L’idrogeno
L’idrogeno è l’elemento più leggero e abbondante nell’Universo, ma per ottenerlo lo si deve estrarre dall’acqua o dai combustibili fossili.
La sua capacità di combinarsi con l’ossigeno e di bruciare con facilità lo rende ideale per la produzione di energia.

## Slide 3: Estrarre l’idrogeno
Due sono le tecniche per l’estrazione dell’idrogeno:
steam reforming: si utilizza per estrarre l’idrogeno dai combustibili fossili (metano). Il metano (CH4) reagisce con il vapore acqueo (H2O), a temperature e pressioni elevate, producendo gas di sintesi o syngas;
elettrolisi: si utilizza per ottenere l’idrogeno dall’acqua. Due elettrodi sono immersi in una soluzione elettrolitica e connessi a una sorgente di corrente. La corrente elettrica dissocia la molecola dell’acqua in idrogeno (catodo) e ossigeno (anodo).

## Slide 4: Lo stoccaggio
Per immagazzinare l’idrogeno in modo sicuro si può comprimerlo o liquefarlo.
L’idrogeno immagazzinato in forma gassosa necessita di serbatoi compositi pressurizzati. All’interno di questi cilindri l’idrogeno viene compresso ma bisogna fare attenzione soprattutto durante il rifornimento.
L’idrogeno immagazzinato in forma liquida richiede una tecnologia particolare per raggiungere temperature al di sotto di -250 °C: il calore potrebbe provocare un innalzamento della pressione e il conseguente scoppio.

## Slide 5: La cella a combustibile
L’idrogeno può sostituire i carburanti e le batterie elettriche nelle auto tramite la cella a combustibile, formata da speciali pile in cui una reazione elettrochimica genera elettricità.
L’idrogeno, sotto forma di gas, entra da un lato della cella e la sua molecola viene divisa in protoni (+) ed elettroni (-).
L’elettrolita consente il passaggio dei protoni mentre gli elettroni vengono costretti a percorrere un circuito elettrico alimentando il motore.
I protoni si combinano nuovamente con gli elettroni; con l’ossigeno dell’aria formano vapore acqueo che verrà eliminato dal tubo di scarico.

## Slide 6: La cella a combustibile