## Slide 1
Unità 5 ELETTRICITÀ E FONTI DI ENERGIA
6. L’ENERGIA NUCLEARE
© 2024 S. Lattes & C. Editori SpA Torino

## Slide 2: Che cos’è l’energia nucleare?
L’energia nucleare o atomica è una forma di energia che deriva da profonde modificazioni nella struttura del nucleo di un atomo che contiene protoni e neutroni.
La trasformazione dell’energia, contenuta nei nuclei atomici, in elettricità avviene nelle centrali nucleari, grandi impianti che producono, però, anche scorie radioattive, per cui devono essere dotati si sistemi di sicurezza.

## Slide 3: Produrre energia dall’atomo
Due sono i processi che possono produrre energia nucleare:
la fissione o scissione nucleare, spezzando un atomo pesante in altri più leggeri;
la fusione nucleare, unendo atomi leggeri per formarne uno pesante.
Attualmente le centrali nucleari sono a fissione. La fusione non viene sfruttata perché occorrono temperature e pressioni molto elevate.

## Slide 4: Produrre energia dall’atomo

## Slide 5: La fissione nucleare e la reazione a catena
La fissione nucleare consiste nella disintegrazione in due nuclei più leggeri del nucleo dell’atomo di alcuni elementi instabili, detti fissili, per mezzo di neutroni.
I prodotti della scissione hanno una massa più piccola di quella del nucleo originale quindi una parte della materia si è trasformata in energia.
L’elemento fissile usato nelle centrali è l’uranio 235, presente però solo in piccola percentuale nell’uranio naturale, che deve perciò essere “arricchito” con complesse operazioni.

## Slide 6: La fissione nucleare e la reazione a catena
REAZIONE A CATENA CONTROLLATA
Durante la fissione si liberano altri neutroni capaci, a loro volta, di colpire nuovi nuclei, innescando una reazione a catena che può essere tenuta sotto controllo se sono presenti atomi di altri materiali non fissili capaci di assorbire parte dei neutroni liberati in modo da ridurre il numero delle fissioni nucleari.

## Slide 7: La fissione nucleare e la reazione a catena
REAZIONE A CATENA INCONTROLLATA
Se, invece, ci sono sufficienti atomi di uranio 235, si innesca una reazione a catena incontrollata.

## Slide 8: La centrale nucleare a fissione
Nel reattore, dove si trova il combustibile nucleare, avviene una fissione controllata. Il controllo della potenza della fissione avviene mediante barre di controllo che in caso di necessità impediscono ai neutroni di colpire altri atomi di uranio 235.
Il calore prodotto genera vapore (energia termica) che mette in rotazione una turbina (energia meccanica), collegata a un generatore di corrente, l’alternatore: si ottiene così energia elettrica.
Il vapore, dopo essere stato raffreddato, si trasforma in acqua (radioattiva) che viene reimmessa nel circuito chiuso.

## Slide 9: La centrale nucleare a fissione

## Slide 10: I pericoli del nucleare
L’energia nucleare può essere vantaggiosa per la produzione di elettricità ma purtroppo ha anche delle gravi conseguenze sull’ambiente.
Da una parte le scorie radioattive, il cui decadimento può durare anche migliaia di anni, devono essere seppellite in siti sicuri per evitare contaminazioni; dall’altra vi è il rischio di incidenti, come quello accaduto a Fukushima in Giappone (2011), che hanno messo in dubbio l’utilizzo del nucleare.