## Slide 1
Unità 5 ELETTRICITÀ E FONTI DI ENERGIA
4. LE CENTRALI ELETTRICHE DI TRASFORMAZIONE
© 2024 S. Lattes & C. Editori SpA Torino

## Slide 2: Che cosa sono le centrali elettriche?
Le centrali elettriche sono impianti costruiti per estrarre l’energia contenuta in una fonte e trasformarla in elettricità.
Il processo di produzione dell’elettricità avviene in 3 fasi:
cattura: le fonti di energia sono diverse per cui vengono utilizzate tecnologie diverse;
trasformazione: l’energia deve essere trasformata nelle varie centrali;
produzione: l’energia diventa elettricità.
<inserire Schema di funzionamento di una centrale elettrica di trasformazione, pag. 250>

## Slide 3: Trasformazioni dell’energia per le diverse fonti

## Slide 4: La trasformazione meccanica
Il passaggio dalla fonte energetica primaria all’elettricità non avviene mai direttamente.
Nella maggior parte dei casi lo stato che precede quello elettrico è quello meccanico ed è realizzato tramite l’uso di turbine, macchine che trasformano l’energia cinetica di acqua, aria, vapore in energia meccanica.
Le turbine sono grandi ruote formate da una parte fissa, lo statore, che spinge il fluido verso una parte mobile, il girante.

## Slide 5: La trasformazione meccanica
Con il passare del tempo la forma delle turbine e il loro utilizzo si sono evoluti e oggi ne esistono di diversi tipi.

## Slide 6: La trasformazione elettrica
L’alternatore e il trasformatore sono i dispositivi grazie ai quali avviene la trasformazione dell’energia meccanica in energia elettrica.
L’alternatore è costituito da un cilindro cavo fisso (statore), sulla cui superficie interna sono applicati dei magneti, e da un cilindro rotante più piccolo costituito da spire di rame (rotore), che ruota al suo interno, grazie al movimento di una turbina.
Tra le spire del rotore e i magneti dello statore si genera una corrente indotta che viene raccolta e immessa nel circuito elettrico.

## Slide 7: La trasformazione elettrica
Il trasformatore è una macchina che modifica i valori della tensione e dell’intensità di corrente.
È composto da un nucleo di acciaio su cui sono realizzati due avvolgimenti: uno primario, collegato alla rete elettrica da cui proviene l’energia, e uno secondario, collegato alla rete su cui si vuole inviare l’energia.
Se le spire del circuito secondario sono minori di quello primario, la tensione verrà abbassata; se invece accade il contrario, la tensione verrà alzata.

## Slide 8: La trasformazione elettrica
Gli elettrodotti trasportano l’elettricità dalla centrale di produzione alle nostre case.
L’elettrodotto è formato da enormi tralicci di acciaio su cui sono sospesi i cavi metallici che trasportano la corrente elettrica.
In alcuni casi i cavi passano in tubature sotterranee dette cavidotti.

## Slide 9: La trasformazione elettrica