## Slide 1
Unità 5 ELETTRICITÀ E FONTI DI ENERGIA
7. L’ENERGIA SOLARE
© 2024 S. Lattes & C. Editori SpA Torino

## Slide 2: Che cos’è l’energia solare?
L’energia solare è un’energia pulita e inesauribile, distribuita, anche se non in modo uniforme, su tutto il pianeta.
Il Sole è la più grande fonte energetica presente in natura. Le sue radiazioni sono sia termiche sia luminose ed è possibile sfruttarle entrambe per produrre elettricità.
Se si sfrutta il calore del sole, l’energia termica si converte in energia elettrica nelle centrali solari di concentrazione.
Se si sfrutta la luce del Sole, l’energia luminosa si converte in energia elettrica utilizzando pannelli fotovoltaici.

## Slide 3: Le centrali solari a concentrazione
Le centrali solari a concentrazione si dividono in due tipi:
centrale parabolico lineare
centrale a torre
In questo tipo di centrali le radiazioni del Sole vengono riflesse e concentrate tramite specchi in un punto così da provocare indirettamente l’evaporazione di acqua (energia termica). Questo vapore servirà a mettere in moto una turbina(energia meccanica) e poi un alternatore che la trasformerà in elettricità (energia elettrica).

## Slide 4: La centrale parabolico lineare
In questo tipo di impianto i raggi del Sole vengono raccolti e concentrati da un sistema di specchi parabolici lineari; sul fuoco delle parabole è posto un tubo che raccoglie la radiazione; all’interno del tubo scorre un fluido, che si riscalda fino a temperature molto elevate (500 °C).
Il fluido riscaldato viene inviato a un serbatoio che immagazzina l’energia solare e la rende disponibile con continuità. Di qui il fluido è inviato a uno scambiatore a cui cede una parte di calore. Con questo calore viene generato il vapore che alimenta una turbina collegata a un alternatore.
Il vapore della turbina, dopo essere stato raffreddato, si trasforma in acqua che viene riutilizzata in un circuito chiuso.
Il fluido torna quindi al serbatoio freddo da dove ricomincia il ciclo.

## Slide 5: La centrale parabolico lineare

## Slide 6: La centrale a torre
In queste centrali il campo solare è costituito da specchi piani che ruotano e si inclinano seguendo il moto del Sole e concentrano i raggi su di un ricevitore posto in cima a una torre al centro dell’impianto.
All’interno del ricevitore circola una miscela di sali fusi che assorbe il calore e lo accumula in appositi serbatoi. Con il calore accumulato ad alta temperatura si produce vapore che alimenta una turbina collegata a un alternatore.
Il vapore della turbina, dopo essere stato raffreddato, si trasforma in acqua e ritorna al generatore di vapore.
I sali caldi, raffreddati, ritornano al serbatoio dei sali freddi per essere nuovamente immessi nel circuito.

## Slide 7: La centrale a torre

## Slide 8: I pannelli fotovoltaici
I pannelli fotovoltaici, costituiti da materiali semiconduttori di silicio, sfruttano l’effetto fotovoltaico (una piastra metallica, esposta alla luce, emette elettroni) per generare elettricità quando vengono esposti alla luce solare.
In base al numero di celle fotovoltaiche assemblate, i pannelli possono servire intere comunità o singole abitazioni.
Ogni impianto, inoltre, ha bisogno di un convertitore elettrico (inverter) per trasformare la corrente continua prodotta dai pannelli in corrente alternata utilizzata dagli elettrodomestici.