## Slide 1
Unità 5 ELETTRICITÀ E FONTI DI ENERGIA
2. L’ENERGIA ELETTRICA
© 2024 S. Lattes & C. Editori SpA Torino

## Slide 2: Che cos’è l’elettricità?
L’elettricità è l’insieme dei fenomeni fisici dovuti al moto ordinato di cariche elettriche (elettroni), presenti negli atomi che costituiscono la materia.
Ogni atomo è formato da un nucleo centrale composto da protoni (carica positiva) e neutroni (non hanno carica) e da una nuvola di elettroni (carica negativa) che gli ruota intorno su traiettorie chiamate orbitali.
Due corpi carichi elettricamente:
si attraggono se le cariche sono di segno opposto (una positiva e l’altra negativa);
si respingono se sono di segno uguale (entrambe positive o negative).

## Slide 3: Conduttori e isolanti
I conduttori elettrici sono materiali (in genere metalli o soluzioni saline) che consentono lo spostamento degli elettroni.
Gli isolanti elettrici, invece, non permettono questi spostamenti.
Lo spostamento degli elettroni in un conduttore è detto corrente elettrica e genera ai suoi estremi un fenomeno chiamato differenza di potenziale o tensione elettrica.

## Slide 4: Intensità di corrente e differenza di potenziale

## Slide 5: La resistenza elettrica
In tutti i conduttori il flusso di elettroni incontra sempre una certa resistenza, che fa diminuire la sua velocità.
La resistenza elettrica dipende:
dal tipo di materiale: i materiali isolanti oppongono più resistenza dei materiali conduttori;
dalla sezione del materiale: maggiore è la sezione, minore è la resistenza e viceversa;
dalla lunghezza del conduttore: più il conduttore è lungo, maggiore è la resistenza.

## Slide 6: L’effetto Joule
Il passaggio di corrente elettrica attraverso un conduttore sviluppa calore, cioè una parte dell’energia elettrica si trasforma in calore.
Questo effetto termico si chiama effetto Joule perché prende il nome dal fisico che lo descrisse, l’inglese James Joule (1818-1889).
L’effetto Joule è dovuto a una serie di urti tra gli elettroni e gli atomi del conduttore durante il passaggio della corrente elettrica. Gli urti trasmettono energia agli atomi che vibrano più velocemente causando così un aumento della temperatura del conduttore.

## Slide 7: La potenza elettrica
La potenza elettrica è la quantità di elettricità che percorre il circuito elettrico in un determinato tempo, ed è la grandezza con la quale misuriamo quanto consuma un elettrodomestico.
L’unità di misura della potenza elettrica è il Watt.

## Slide 8: I circuiti elettrici
La corrente elettrica scorre all’interno dei conduttori secondo precisi percorsi, i circuiti elettrici.
Un circuito elettrico è formato da:
il generatore di corrente, la pila che sposta gli elettroni da un polo all’altro del circuito;
il conduttore, il filo elettrico al cui interno scorrono gli elettroni;
l’utilizzatore, la lampadina che utilizza l’elettricità per accendersi;
l’interruttore, che permette o meno il passaggio della corrente.

## Slide 9: I circuiti elettrici
I circuiti elettrici possono essere di due tipi:
circuiti in serie: tutti gli utilizzatori sono collegati in modo che la corrente li percorra uno dopo l’altro;
circuiti in parallelo: ogni utilizzatore è collegato al circuito in modo indipendente.

## Slide 10: Le pile e gli accumulatori
Il primo generatore elettrico fu la pila di Alessandro Volta, un dispositivo costituito da dischi di zinco e rame alternati, separati da strati di feltro imbevuto d’acqua salata. L’elettricità era prodotta grazie a reazioni chimiche tra i diversi materiali.
Anche le pile moderne utilizzano due diversi materiali, chiamati elettrodi: l’anodo (negativo) e il catodo (positivo), che sono immersi in una soluzione acida chiamata elettrolita.
La pila genera corrente trasformando l’energia chimica in elettricità ma in genere non può essere ricaricata; l’accumulatore, al contrario, può essere ricaricato e utilizzato numerose volte.

## Slide 11: Le leggi di Ohm
Le leggi di Ohm dimostrano che esiste una relazione tra i conduttori e il passaggio della corrente elettrica.
Prima legge di Ohm
La differenza di potenziale o tensione elettrica agli estremi di un conduttore e la corrente che passa al loro interno sono direttamente proporzionali.
V rappresenta la tensione elettrica e si misura in Volt;
I rappresenta l’intensità di corrente e si misura in Ampere;
R rappresenta la resistenza e si misura in Ohm.

## Slide 12: Le leggi di Ohm
Seconda legge di Ohm
La resistenza di un conduttore è direttamente proporzionale alla sua lunghezza e inversamente proporzionale alla sua sezione.
R rappresenta la resistenza e si misura in Ohm;
ρ (si legge “ro”) rappresenta la resistività ossia il tipo di materiale e si misura in Ohm per metro;
l rappresenta la lunghezza del conduttore e si misura in metri;
A rappresenta l’area della sezione del conduttore e si misura in metri2.