## Slide 1
Unità 5 ELETTRICITÀ E FONTI DI ENERGIA
8. L’ENERGIA IDROELETTRICA
© 2024 S. Lattes & C. Editori SpA Torino

## Slide 2: Che cos’è l’energia idroelettrica?
L’energia idroelettrica è un'energia rinnovabile.
L’acqua viene utilizzata per la produzione di energia elettrica sfruttando:
il movimento dovuto alla forza di gravità;
le correnti marine;
il moto ondoso provocato dal vento o per effetto dell’attrazione lunare che causa le maree.
Per utilizzare l’energia contenuta nell’acqua si costruiscono centrali idroelettriche o si installano apparecchiature galleggianti o sommerse che funzionano in base al suo movimento.

## Slide 3: Che cos’è l’energia idroelettrica?

## Slide 4: La centrale idroelettrica a diga
Una centrale idroelettrica a diga è costituita da un grande serbatoio d’acqua (lago o bacino artificiale) ottenuto costruendo una diga.
Gli elementi necessari per produrre l’elettricità sono due:
il salto utile, cioè la differenza di altezza tra l’acqua che si trova nel bacino e la centrale;
la portata, cioè la quantità di acqua che passa nelle tubature nell’unità di tempo.

## Slide 5: La centrale idroelettrica a diga
L’acqua raccolta nel serbatoio viene mandata, attraverso le condotte forzate, alla centrale che si trova più in basso.
La pendenza e la pressione dell’acqua mettono in funzione una turbina, che trasforma il moto dell’acqua in energia meccanica.
La turbina è collegata a un alternatore per trasformare l’energia meccanica in elettricità e a un trasformatore, per inviarla sulle linee dell’alta tensione.
L’acqua sfruttata dalla centrale viene restituita al torrente o al fiume.

## Slide 6: La centrale idroelettrica a diga

## Slide 7: La centrale mareomotrice
La centrale mareomotrice sfrutta il fenomeno delle maree per la produzione di elettricità.
La diga e il bacino di marea sono poste sul livello del mare e sfruttano il principio dei vasi comunicanti: l’acqua viene fatta passare sotto la diga, dall’oceano verso il bacino durante l’alta marea e in direzione opposta, dal bacino verso l’oceano, durante la bassa marea.
In entrambi i casi il flusso dell’acqua colpisce le pale di una turbina collegata a un alternatore.
Queste centrali creano, però, un forte impatto ambientale perché possono modificare l’ecosistema marino e provocare l’erosione delle coste.

## Slide 8: La centrale mareomotrice

## Slide 9: Una centrale per le correnti marine
Le correnti marine hanno origine dalla differenza di temperatura tra la superficie e le profondità del mare.
A differenza del vento, scorrono costantemente nella stessa direzione, per cui questa fonte energetica può essere sfruttabile. I luoghi ideali per il loro utilizzo sono gli stretti e le foci dei fiumi.
Le centrali che sfruttano le correnti marine utilizzano delle turbine simili a quelle per il vento ma poste sott’acqua. Possono essere ad asse verticale o ad asse orizzontale.

## Slide 10: L’energia dalle onde
Sfruttare le onde per produrre energia è possibile dove la profondità e lo spazio consentono lo spostamento di grandi masse d’acqua: gli impianti possono trovarsi in mare aperto o lungo le coste e possono essere sommersi o galleggianti.
Le centrali più utilizzate sono quelle a colonna d’acqua oscillante che sfruttano l’impatto delle onde contro una barriera.
Le onde comprimono l’aria e la costringono a uscire attraverso uno stretto condotto sul lato opposto. Quando l’onda si ritira, risucchia l’aria come accade in una siringa quando premiamo o tiriamo lo stantuffo. Il movimento dell’aria mette in moto una turbina collegata a un alternatore.

## Slide 11: L’energia dalle onde