## Slide 1
Area 6 LE MACCHINE
Unità 3 ∙ GLI ORGANI DI TRASMISSIONE
© 2022 S. Lattes & C. Editori SpA Torino

## Slide 2
Quali sono i vari tipi di trasmissione?
Il movimento generato da un motore può essere trasmesso o trasformato attraverso particolari meccanismi, detti organi di trasmissione. L’organo che trasmette il moto prende il nome di albero motore, mentre quello che lo riceve viene detto albero condotto. La trasmissione del moto può essere fatta:
© 2022 S. Lattes & C. Editori SpA Torino
albero motore (trasmette il moto)
albero condotto (riceve il moto)
con contatto diretto, per mezzo di ruote di frizione e ruote dentate;
attraverso organi flessibili, come cinghie e catene;
mediante organi rigidi, come il meccanismo di biella-manovella e le camme.
trasmissione del moto
contatto diretto
organi flessibili
organi rigidi

## Slide 3
Come avviene la trasmissione per contatto diretto?
La trasmissione per contatto diretto può avvenire attraverso ruote di frizione e ruote dentate.
Le ruote di frizione trasmettono il moto rotatorio tra un albero motore e un albero condotto sfruttando l’aderenza che si verifica tra le loro periferie. La ruota che riceve direttamente il movimento dal motore viene detta ruota conduttrice, quella che riceve il moto ruota condotta. Le due ruote girano in senso opposto.
trasmissione per contatto diretto
ruote di frizione
ruote dentate

## Slide 4
Come avviene la trasmissione per contatto diretto?
La relazione che lega la velocità della ruota conduttrice e quella della ruota condotta è detta rapporto di trasmissione. Questo rapporto è comunemente indicato dalla lettera greca tau, ed è pari al rapporto tra il numero di giri della ruota condotta e il numero di giri della ruota conduttrice oppure anche al rapporto tra il diametro della ruota conduttrice e il diametro della ruota condotta.

## Slide 5
Come avviene la trasmissione per contatto diretto?
Per trasmettere sforzi anche molto elevati, con la certezza di mantenere costante il rapporto di trasmissione e non avere slittamenti, si utilizzano le ruote dentate. Una coppia di ruote dentate forma un ingranaggio: due ruote ingranano tra loro solo se hanno lo stesso tipo di dentatura e lo stesso passo. Vi sono molti tipi di ruote dentate: fra assi paralleli, fra assi concorrenti, fra assi sghembi, rocchetto e dentiera, vite senza fine.

## Slide 6
Come avviene la trasmissione attraverso organi flessibili?
La trasmissione attraverso organi flessibili può avvenire tramite cinghie e catene.
Le cinghie servono a trasmettere il moto rotatorio tra due alberi che stanno ad una certa distanza tra loro. La puleggia conduttrice trascina, per aderenza, la cinghia che, a sua volta, trascina la ruota condotta. Le cinghie possono essere piatte o a sezione trapezoidale.
Anche le catene trasmettono il moto tra due alberi che stanno ad una certa distanza tra loro. Si avvolgono su apposite ruote dentate che devono avere lo stesso passo.
trasmissione attraverso organi flessibili
cinghie
catene

## Slide 7
Come avviene la trasmissione attraverso organi flessibili?

## Slide 8
Come avviene la trasmissione mediante organi rigidi?
La trasmissione mediante organi rigidi può avvenire tramite il sistema biella manovella e la camma.
Il sistema biella-manovella consente di trasformare il moto rettilineo alternativo in moto rotatorio continuo e viceversa. Nel sistema biella-manovella di un motore a scoppio il pistone scorre nel cilindro ed è collegato attraverso lo spinotto alla biella, a sua volta collegata alla manovella, che si trova sull’albero motore. Anche la camma trasforma il moto rotatorio in moto rettilineo.

## Slide 9
Come avviene la trasmissione mediante organi rigidi?
trasmissione mediante organi rigidi
biella-manovella
camma
Si tratta di un profilo eccentrico opportunamente studiato, montato su un albero a camme, capace di far spostare un’asta con un movimento rettilineo.