## Slide 1
Area 6 LE MACCHINE
Unità 1 ∙ LE MACCHINE SEMPLICI
© 2022 S. Lattes & C. Editori SpA Torino

## Slide 2
Che cosa sono le macchine semplici?
Possiamo definire macchina un qualsiasi dispositivo che ci aiuta a fare le cose più velocemente, con minore sforzo o a compiere azioni che non saremmo in grado di fare da soli.
Le macchine semplici sono le macchine più elementari e antiche che l’umanità conosca. Si dividono principalmente in leve e piani inclinati.
© 2022 S. Lattes & C. Editori SpA Torino

## Slide 3
Che cos’è la leva?
La leva è formata da un’asta rigida che può ruotare intorno ad un punto fisso detto fulcro (F). Il principio di funzionamento della leva consente di sollevare grandi carichi con una forza modesta. La forza applicata alla macchina è detta forza motrice (FM), la forza da equilibrare o da vincere è detta forza resistente (FR). Una macchina si dice vantaggiosa quando con la sua forza motrice si può vincere una forza resistente più grande.

## Slide 4
Come vengono classificate le leve?
Le leve vengono classificate in base alla posizione relativa del fulcro e del punto in cui vengono applicate la forza motrice e la forza resistente.
© 2022 S. Lattes & C. Editori SpA Torino
Nella leva di 1° genere o interfulcro il fulcro sta fra la forza motrice e la forza resistente. 1 Le leve di 1° genere sono vantaggiose quando il braccio della forza motrice è maggiore di quello della forza resistente, perché in questo caso occorre applicare una forza motrice inferiore a quella resistente.

## Slide 5
Come vengono classificate le leve?
Nella leva di 2° genere o interresistente la forza resistente sta fra il fulcro e la forza motrice. 2 Le leve di 2° genere sono sempre vantaggiose, perché il braccio della forza motrice è sempre maggiore di quello della forza resistente.

## Slide 6
Come vengono classificate le leve?
Nella leva di 3° genere o interpotente la forza motrice sta tra il fulcro e la forza resistente. 3 Le leve di 3° genere sono sempre svantaggiose perché il braccio della forza motrice è sempre minore di quello della forza resistente.

## Slide 7
Che cos’è la carrucola?
La carrucola, o puleggia, è una macchina semplice costituita da un disco scanalato, capace di ruotare intorno al proprio asse, che ha la funzione di guidare una fune.
Il principio di funzionamento della carrucola è simile a quello della leva. In particolare, la carrucola fissa equivale a una leva di primo genere, la carrucola mobile equivale a una leva di secondo genere.

## Slide 8
Che cosa sono il verricello e l’argano?
Il verricello è una macchina semplice formata da un tamburo (asse) orizzontale intorno al quale si avvolge una fune o una catena, e da una manovella o ruota.
L’argano è un verricello ad asse verticale.
Verricello e argano servono per sollevare o spostare carichi. Equivalgono a una leva di 1° genere a bracci disuguali.

## Slide 9
Che cos’è il piano inclinato?
Il piano inclinato è una macchina semplice costituita da un piano che forma un angolo con il piano orizzontale. Permette di sollevare corpi pesanti, che costituiscono la forza resistente, facendoli scorrere sul piano applicando una forza motrice più piccola. Applicazioni del piano inclinato sono il cuneo e la vite.
Il cuneo è una macchina semplice formata da un prisma di materiale duro (acciaio o legno), a sezione triangolare. È una macchina sempre vantaggiosa.
La vite è un’applicazione del piano inclinato: infatti possiamo considerarla un piano inclinato avvolto su un cilindro.

## Slide 10
Che cos’è la ruota?
La ruota è una delle più importanti macchine mai inventate: si comporta come una leva a 360° che gira intorno ad un punto centrale fisso, chiamato perno: poiché la ruota è molto più grande del perno, in un giro essa compie una distanza maggiore. Il moto circolare del perno è convertito dalla ruota in un movimento rettilineo lineare che può spostare dei carichi sul suolo.

## Slide 11
Che cos’è la ruota?
Una ruota può anche essere utilizzata per aumentare una forza. Se si fa girare una ruota essa percorre una distanza maggiore del suo perno, ma questo gira con più forza. È così che lavora un cacciavite: la sua impugnatura è più grande della punta, così quando si gira l’impugnatura la punta si muove con una forza maggiore.