## Slide 1
Area 9 I MEZZI DI COMUNICAZIONE
Unità 7 ∙ LA STAMPA
© 2022 S. Lattes & C. Editori SpA Torino

## Slide 2
Che cos’è la stampa offset?
La maggior parte dei giornali utilizza delle macchine rotative con il sistema di stampa offset, stampando enormi rotoli di carta, le bobine. La pagina da stampare è riprodotta digitalmente su una lastra di alluminio, la forma di stampa. Il sistema di stampa offset è un sistema cosiddetto planografico, in quanto le parti da stampare (grafismi) e quelle da non stampare (contrografismi) si trovano sullo stesso piano. È necessario, quindi, differenziare le zone prima di inchiostrare la forma di stampa; i grafismi sono costituiti da un polimero che è affine ai grassi, quindi assorbe l’inchiostro, mentre i contrografismi sono costituiti dall’alluminio della lastra che è idrofilo, ovvero affine all’acqua.

## Slide 3
Quali sono le fasi di lavorazione nella stampa offset?
La lastra, prima di essere inchiostrata, è inumidita: l’alluminio accetterà l’acqua, mentre i grafismi la rifiuteranno. Dopo si passa all’inchiostrazione: solo i grafismi saranno in grado di accettare l’inchiostro.
Il processo di stampa offset è indiretto, ovvero la forma di stampa non andrà a diretto contatto con il supporto da stampare. L’immagine che si forma sulla lastra sarà trasferita a un cilindro rivestito di caucciù, che a sua volta rilascerà l’inchiostro alla carta.

## Slide 5
Quali impieghi ha la stampa offset?
Questo sistema è impiegato per realizzare libri, depliant, brochure, cataloghi. In questi casi, anziché stampare una bobina, si utilizzano fogli. Una volta stampati i fogli, questi dovranno essere piegati per ottenere i fascicoli che comporranno il libro o la rivista, i quali saranno sovrapposti e cuciti tra di loro, così da formare un blocco compatto.

## Slide 6
Che cos’è la stampa digitale?
La stampa digitale è un sistema di stampa in cui la forma da stampare è prodotta attraverso processi elettronici e impressa direttamente sul supporto da stampare. Viene effettuata con due tipi di macchine.
Nelle stampanti a toner un rullo elettrostatico è caricato nelle zone dove è necessario l’apporto di inchiostro.
Le stampanti a getto di inchiostro utilizzano una testina che rilascia l’inchiostro liquido direttamente, attingendolo da appositi serbatoi.
Si usano queste stampanti per le stampe fotografiche di alta qualità.