## Slide 1
Area 9 I MEZZI DI COMUNICAZIONE
Unità 3 ∙ RADIO, TELEVISIONE E GPS
© 2022 S. Lattes & C. Editori SpA Torino

## Slide 2
Come funziona la trasmissione dei programmi radio?
La diffusione di programmi via radio avviene fra un trasmettitore, la stazione radio, e un ricevitore, il nostro apparecchio radio. Il microfono trasforma le vibrazioni sonore in corrente elettrica, che è aumentata di intensità da un amplificatore. Dal generatore di portante esce una corrente alternata di frequenza elevata. La corrente del microfono e del generatore sono inviate al modulatore, che le invia all’antenna trasmittente. Sull’antenna ricevente si induce una corrente ad alta frequenza, con la stessa modulazione di quella trasmessa. Il sintonizzatore seleziona, tra le molte frequenze (stazioni radio), quella scelta dall’ascoltatore. La corrente ad alta frequenza arriva al rivelatore, che ricostruisce la frequenza vocale originale, e la fa passare a un amplificatore e poi all’altoparlante.

## Slide 4
Che cos’è la modulazione delle onde radio?
Per trasmettere un’onda sonora mediante un’onda radio è necessario “stampare” in qualche modo l’andamento della prima sulla seconda. Questo processo si definisce modulazione dell’onda radio e può avvenire in diversi modi. Le due più comuni sono la modulazione di ampiezza (AM) e la modulazione di frequenza (FM), che permette una maggiore fedeltà in ricezione e la trasmissione in stereofonia.

## Slide 5
Come avviene la trasmissione televisiva digitale?
La televisione digitale ha ormai preso il posto della televisione analogica. Per essere trasmesso, il segnale televisivo deve essere inserito su un’onda portante a radiofrequenza. Per ricevere la televisione digitale è necessario un apparato che estragga il segnale digitale dal segnale che arriva dall’antenna, e lo converta nei segnali dei tre colori fondamentali. Oggi questa funzione è svolta dal televisore digitale oppure da un decoder, collegato a un televisore analogico.

## Slide 6
Quali sono i principali tipi di schermi televisivi?
Gli schermi dei televisori oggi sono realizzati con tecnologie che permettono di avere uno spessore di pochi centimetri. Le più diffuse sono:
quella dei cristalli liquidi LCD, che minimizzano il consumo di energia;
gli schermi a LED, cioè a cristalli liquidi ma con un diverso tipo di retroilluminazione, in cui sono impiegati i LED al posto delle lampade fluorescenti;
gli schermi OLED, che non usano cristalli liquidi, ma un reticolo di diodi emettitori di luce chiamati OLED.
Negli ultimi anni sono sempre più diffuse le Smart TV, che permettono di accedere a Internet per ricevere in streaming film o altri programmi televisivi.

## Slide 7
Quali sono i principali tipi di schermi televisivi?

## Slide 8
Cos’è e come funziona il segnale GPS?
Il sistema GPS è un sistema di navigazione che si basa su 24 satelliti artificiali, che girano intorno alla Terra all’altezza di circa 20.000 km. Ciascun satellite invia continuamente verso terra dei segnali radio.
Chi vuole utilizzare il sistema GPS per determinare la propria posizione, deve disporre di un ricevitore per GPS, come quelli presenti sugli autoveicoli o sugli smartphone. Quando riceve i segnali da un satellite, il ricevitore confronta l’istante di ricezione con quello d’emissione e riconosce a quale distanza si trovava il satellite nell’istante di emissione.