## Slide 1
Area 9 I MEZZI DI COMUNICAZIONE
Unità 2 ∙ LA RETE TELEFONICA
© 2022 S. Lattes & C. Editori SpA Torino

## Slide 2
Come viaggia la comunicazione telefonica?
Il telefono fisso tradizionale è collegato da una coppia di fili di rame alla centrale locale di commutazione, collocata in un edificio del quartiere. Le centrali di commutazione sono connesse tra loro con una rete di collegamenti che passano per altre centrali di commutazione, dette centrali di transito, e sono realizzati con cavi o ponti radio. Oggi i cavi di rame sono usati solo per collegare i telefoni alla centrale locale, mentre nel resto della rete si impiegano le fibre ottiche. I ponti radio utilizzano fasci di onde radio ad altissima frequenza e antenne paraboliche. Per superare mari e oceani si usano cavi sottomarini o collegamenti radio che utilizzano un satellite artificiale.

## Slide 3
Come viaggia la comunicazione telefonica?

## Slide 4
Come è fatto il telefono fisso?
Il telefono fisso tradizionale è composto essenzialmente di due parti: il microtelefono (la cornetta) e il corpo del telefono. Da tempo sono comparsi i telefoni senza filo, o cordless, composti da un’unità di base che si attacca alla presa del telefono e da un’unità mobile. Le due unità comunicano via radio, con una portata che in genere è di un centinaio di metri.

## Slide 5
Che cos’è il modem?
La rete telefonica oggi non è usata solo per parlare, ma è sempre più impiegata per trasmettere ogni genere di dati. Da quando è nata la rete Internet ha fatto la sua comparsa il modem, un dispositivo che permette ai computer di dialogare a distanza sulla rete telefonica. Da anni, sulle linee in rame si usano soprattutto i modem ADSL e quelli collegati alla fibra ottica, che consente una velocità di trasmissione ancora maggiore. Oggi molte compagnie telefoniche non offrono più una linea telefonica tradizionale, ma solo una linea dati. Le conversazioni sono però ancora possibili collegando al modem un telefono.

## Slide 6
Come funziona la telefonia mobile?
La base della telefonia mobile è il cosiddetto sistema cellulare: tutto il territorio è suddiviso in celle; ogni cella è servita da una stazione base, una torre munita di antenne. Le diverse stazioni base sono collegate a centri di controllo. A ogni cella è assegnato un gruppo di frequenze radio. Quando si avvia una conversazione da un apparecchio mobile, questo sceglie una frequenza libera e la utilizza per la comunicazione. La chiamata arriva al centro di controllo, che la instrada verso la cella dove si trova il telefono mobile chiamato o verso la rete telefonica fissa. Se durante la conversazione l’apparecchio si sposta, la stazione base avvisa il centro di controllo, che ricerca la cella più adatta a continuare la conversazione.

## Slide 7
Come funziona la telefonia mobile?